ТЕМА ДОКЛАДА: Аналитический Сканируюший Электронный Микроскоп  Tescan MIRA3 (Лаборатория метеоритики и космохимии) – возможности прибора и порядок работы на нем сотрудников Института

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА:

Микроскоп Tescan MIRA3 относится к последнему поколению сканирующих микроскопов. Микроскоп был приобретен Институтом по программе закупки крупного оборудования в 2019 г. Микроскоп доставлен в ГЕОХИ 20 марта 2020 г. и полностью введен в строй 20 августа. Микроскоп оснащен катодом с полевой эмиссий, работает в режиме высокого вакуума, что позволяет получать изображения высокого разрешения во вторичных (1.2 нм при 30 кВ) и обратно-рассеянных электронах. Микроскоп оснащен детекторами вторичных (SE) и обратно-рассеянных (BSE) электронов, катодолюминесценции (CL, оттенки серого). Система микроанализа - энерго-дисперсионный детектор Oxford Instruments Ultim Max 100 – активная площадь детектирующего элемента – 100 мм2; диапазон детектируемых элементов – от Be (4) до Cf (98); точность определения содержания для главных элементов ±2 отн. %. Установлено программное обеспечение микроанализа AZtecLive Advanced 4.2. Микроскоп является частью центра коллективного пользования. Возможности микроскопа и порядок работы сотрудников института будут обсуждены в докладе.